В Н И М А Н И Е, В С Е М!

Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности

жизнедеятельности Донецкой области

И Н Ф О Р М И Р У Е Т, П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т

Действия населения при угрозе или возникновении ЧС в случае выброса (вылива) стирола-мономера ингибированного

Стирол – бесцветная жидкость со специфическим запахом, нерастворима в воде, хорошо растворима в органических растворителях, хороший растворитель полимеров. Стирол применяют почти исключительно для производства полимеров. Стирол входит в состав напалма. Пары вещества вызывают раздражение дыхательных путей. Симптомы отравления – кашель и затрудненное дыхание. При вдыхании вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимую норму, оказывает воздействие на центральную нервную систему, вызывает головную боль, тошноту, головокружение, рвоту, слабость, потерю координации, потемнение в глазах, дремота, дезориентация. При длительном воздействии  могут появиться: угнетение дыхания, судороги, потеря сознания, кома или смерть.

Оповещение населения в чрезвычайных ситуациях

Сирены, прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал «Внимание всем!». Сигнал передается с помощью электрических сирен, смонтированных на крышах высотных зданий в каждом районе города и крупных предприятиях.

Население, проживающее вблизи потенциально опасных предприятий, оповещается дежурным персоналом предприятий по локальным сетям оповещения.

Услышав сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», необходимо:

- включить канал местного телевидения;

- включить программу местного радиовещания;

- внимательно прослушать информационное сообщение о случившемся и порядке действий в сложившейся ситуации.

Информация будет неоднократно повторяться и по мере развития уточняться.

Все средства связи необходимо держать постоянно включенными.

Правила поведения в условиях ЧС в случае выброса (вылива)

стирол - мономера ингибированного:

- покинуть зону заражения, избегая низин;

- держаться с наветренной стороны;

- соблюдать меры пожарной безопасности;

- не прикасаться к разлитому веществу.

Учитывая физические свойства стирол-мономера ингибированного,

выходить из зоны заражения необходимо по возвышенным местам.