# Text boxes

ВНИМАНИЕ,  ВСЕМ!

Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности

жизнедеятельности Донецкой области

И Н Ф О Р М И Р У Е Т,  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т

Общевойсковой

защитный  комплект  (ОЗК)

ОЗК предназначен для защиты тела человека от влияния отравляющих, химических, радиоактивных веществ. Используется при выполнении работ в зонах высокой концентрации опасных химических веществ, а также при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

Комплект ОЗК:

Приемы  надевания ОЗК:

- снять сумку с противогазом, снаряжение и головной убор, и положить их на землю;

- заправить куртку в штаны;

- надеть защитные чулки; закрепить их тесемками за брючный ремень, застегнуть хлястики;

- надеть защитный плащ и подвернуть концы рукавов;

- пропустить наплечные тесемки через кольца, находящиеся на нижних краях плаща, подтянуть  нижний край плаща до нужного размера и закрепить тесемками;

- застегнуть на центральную застежку с начала правую, а потом левую полу плаща и закрепить их закрепкой, находящейся на левой поле плаща;

- застегнуть полы плаща ниже центральной застежки так, чтобы левая пола охватывала левую ногу, правая – правую, и закрепить их хлястиками ниже коленных суставов;

- закрепить закрепками застежку правой и левой полы, которые находятся непосредственно под  центральной застежкой;

- застегнуть борты плаща выше центральной застежки, оставив свободными два верхних держателя;

- надеть снаряжение и противогазную сумку поверх защитного плаща;

- перевести противогаз в «боевое» положение;

- надеть головной убор, затем капюшон защитного плаща;

- подогнать капюшон по размеру с помощью головного хлястика;

- застегнуть две верхние застежки;

- отвернуть рукава и надеть на перчатки.

1  –  задние  хлястики

2  –  боковые хлястики

3  –  держатели  хлястиков

4  –  закрепки

5  –  держатели центрального шпенька

6  –  бортовые шпеньки

7  –  держатели бортовых шпеньков

8  –  тесемки

9  –  хлястик рукава

10  –  центральний шпенек

11  –  защитные чулки

12  –  защитные перчатки