# Text boxes

ВНИМАНИЕ,  ВСЕМ!

Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности

жизнедеятельности Донецкой области

И Н Ф О Р М И Р У Е Т,  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т

Ватно-марлевая повязка

Ватно-марлевая повязка (ВМП) – простейшее средство защиты органов дыхания от радиоактивной, производственной и грунтовой  пыли. Применяется при отсутствии надежных средств индивидуальной защиты (респиратор, противогаз).

ВМП изготавливается из марли размером 100х50см, на средину которой накладывается слой ваты размером 30х20см и толщиной 1-2см. Марля с обеих сторон загибается и накладывается на вату. Концы марли разрезаются на 25-35см с каждой стороны для завязывания. Разрезанные концы повязки завязываются: верхние – на затылке, нижние – на темени.

Одетая повязка должна закрывать низ подбородка, рот и нос до глазных впадин. Неплотности, которые образовались между повязкой, крыльями носа и щеками, нужно заложить ватой. Для защиты глаз необходимо надеть противопыльные очки.