# Text boxes

ВНИМАНИЕ,   ВСЕМ!

Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности

жизнедеятельности Донецкой области

И Н Ф О Р М И Р У Е Т,  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т

Противогаз УЗС  ВК

(универсальная защитная система ВК)

Противогаз УЗС ВК предназначен для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз человека от опасных химических веществ, органических паров с температурой  кипения  выше 65°С, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его соединений, отравляющих веществ (зарин, зоман, фосген и др.), радиоактивных веществ и аэрозолей, опасных биологических веществ.

Комплект  противогаза:

- лицевая часть: маска МГП, МГП-В, МГП-ВМ Супер;

- фильтрующе-поглощающая система: фильтр ВК 320, ВК 600;

- соединительная трубка (в комплекте с фильтром ВК 600);

- сумка для хранения и ношения противогаза.

Время  защиты  человека  в  противогазе:

- с фильтром ВК 320 не более 240 минут;

- с фильтром ВК 600 не более 360 минут.

Рекомендации  по  подбору  и  надеванию  противогаза:

- надеть противогаз, взяв лицевую часть обеими руками за щечные лямки так, чтобы большие пальцы с средины захватывали лямки;

- устранить перекос лицевой части, отворота обтюратора и лямок наголовника, убедиться в том, что обтюратор плотно и без перекосов прилегает к лицу как в состоянии покоя, так и при движении головой  в стороны, вверх-вниз;

- если в области нижней челюсти ощущаются сдвиги обтюратора, снять противогаз, распустив обе щечные лямки, передвинуть фиксатор от свободного кольца  лямки на одно деление и снова надеть противогаз, как было указано выше.